Федеральное агентство по образованию

Санкт-Петербургский государственный университет

Физический факультет

| Рассмотрено и рекомендовано на заседании кафедры радиофизики | УТВЕРЖДАЮ декан факультета ________________ А.С. Чирцов |
| --- | --- |
| Протокол от __________ № _______ Заведующий кафедрой _____________________Н.Н.Зернов |  |

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

# «Высоковольтная спецлаборатория» (СД.В.01.01)

# Бакалавриат 010600

Направление «Прикладные математика и физика»

Разработчик:

профессор, докт.физ.-мат.наук _________________ Ю.К. Стишков

Рецензент:

доцент, к. ф.-м. н. ____________________________ А.Н. Пинегин

Санкт-Петербург

2008 г.

- Организационно-методический раздел

  - 1.1. Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника

Данная дисциплина выполняется на 4 курсе – после прохождения курсов «Электродинамика», «Введение в электрофизику», «Методов цифровой обработки сигналов и изображений».

Материал дисциплины дополнительно знакомит с различными оригинальными методами физического эксперимента и оригинальными программными продуктами.

  - 1.2 Цель преподавания дисциплины: основной целью дисциплины является углубление знаний, полученных в процессе изучения спецкурсов модуля спецдисциплин 01 «Электрофизика»: «Введение в электрофизику», «Физико-химическая гидродинамика», «Основы физики плазмы», «Методы цифровой обработки сигналов и изображений».

1.3. Задачи учебной дисциплины:

- выполняются лабораторные работы;

- производится обработка данных, полученных в результате эксперимента с применением методов обработки сигналов и изображений на ЭВМ;

- оформляются отчеты по каждой из выполненных лабораторных работ;

- отчеты предъявляются преподавателю для проверки и последующей оценки.

  - 1.4. Перечень компетенций, которые приобретает студент в процессе изучения дисциплины:

- уметь применить знания, полученные при изучении различных разделов электрофизики в физическом эксперименте;

- знать меры безопасности при работе на экспериментальном оборудовании;

- знать современные способы обработки экспериментальных результатов;

- уметь оформить и анализировать результаты эксперимента в понятной форме.

2. Форма текущего, промежуточного и итогового контроля

- прием коллоквиума по проверке качества подготовки студента  к выполнению лабораторной работы в начале каждого занятия с  выставлением оценки;

- прием отчета по выполненной лабораторной работе с обсуждением и выставлением оценки;

- выставление оценки по выполненному модулю.

- зачет по изученному материалу.

3.	Объем дисциплины, виды учебной работы,

| № п/п | Наименование модулей, разделов, (тем) | Аудиторные занятия | Самос-тоятельная работа | Общая трудоемкость с учетом зач. и экз., ч/ кредит |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лек-ции | Практич. зан. (семина-ры, лаб. раб.) | Контак-тное время | Всего |  |  |
|  |  | часы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 семестр |
| 1 | Вводное занятие |  | 4 |  | 4 | 3 | 7 |
| 2 | Л.р.№1 Исследование вольтамперной характеристики газового разряда. |  | 8 |  | 8 | 9 | 17 |
| 3 | Л.р.№2а Исследование зависимости форм газового разряда от давления |  | 8 |  | 8 | 9 | 17 |
| 4 | Л.р.№2б Исследование кривой Пашена самостоятельного разряда в воздухе. |  | 8 |  | 8 | 9 | 17 |
| 5 | Л.р.№6 Электрический ветер в газах. |  | 8 |  | 8 | 9 | 17 |
| 6 | Л.р.№4 ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ТЕЧЕНИЙ В жидких диэлектриках |  | 8 |  | 8 | 9 | 17 |
| 7 | Л.р.№3 Капельный метод исследования объёмного заряда в электроизолирующей среде |  | 8 |  | 8 | 9 | 17 |
| 8 | Л.р.№5 Экспериментальное исследование ЭГД-распыления диэлектрической жидкости при помощи ЭГД-насоса |  | 8 |  | 8 | 9 | 17 |
| 9 | Заключительное занятие |  | 4 |  | 4 |  | 4 |
|  | Итого |  | 64 |  | 64 | 66 | 130 |

4. Содержание дисциплины.

  - Перечень лабораторных работ

Раздел 1 «Высоковольтные процессы в газах»

Лабораторная работа №1 Исследование вольтамперной характеристики газового разряда.

- Цель работы

Записать вольтамперную газового разряда в системе электродов цилиндр-цилиндр в диапазоне напряжений от несамостоятельного до самостоятельного разряда. Определить и зарегистрировать порог зажигания короны и переход к самостоятельному разряду. Зарегистрировать коронный разряд при помощи видеокамеры. Получить и обработать фотографии короны. Рассчитать вольтамперную характеристику униполярного коронного разряда по аналитическим формулам. Сравнить расчетную вольтамперную характеристику коронного разряда в системе цилиндр-цилиндр с экспериментальной.

Лабораторная работа №2а «Исследование зависимости форм газового разряда от давления»

Получить коронный разряд в воздухе. Исследовать и зарегистри овать различные формы газового разряда в различных системах электродов и  зависимости форм от напряжения, полярности электродов и давления газа, а также изучть динамические вольтамперные характеристики газового разряда при различных давлениях воздуха. Применить компьютеризированные методы обработки результатов. Составить отчет о проделанной работе.

Лабораторная работа №2б «Исследование кривой Пашена самостоятельного разряда в воздухе».

Получить и исследовать вольтамперные характеристики газового разряда при различных давлениях, исследовать зависимость форм газового разряда от напряжения, а также получить зависимость напряжения возникновения самостоятельного разряда в воздухе от внешних параметров (кривую Пашена) для системы электродов игла-плоскость. Записать и объяснить полученные процессы их зависимость от давления. Применить компьютеризированные методы обработки результатов. Составить отчет о проделанной работе.

Лабораторная работа №6 Электрический ветер в газах.

Зарегистрировать электрический ветер в системе электродов лезвие – щель при помощи визуализирующих включений, например струйки дыма. Определить порог возникновения электрического ветра, связать порог возникновения электрического ветра с порогом зажигания короны. Исследовать вольтамперную характеристику электрического ветра и зависимость скорости электрического ветра от тока и напряжения.

Исследование зависимости скорости сквозной прокачки от напряжения необходимо произвести двумя методами: методом регистрации движения дымовых включений и методом измерения силы давления ветра на пробный диск. Применить компьютеризированные методы обработки результатов. Составить отчет о проделанной работе.

Раздел 2«Высоковольтные процессы в жидкостях»

# Работа №4 ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ТЕЧЕНИЙ В жидких диэлектриках

1. Цель работы

Экспериментально исследовать поле скоростей и вольтамперные характеристики ЭГД-течения в системе электродов провод-провод и(или) провод-плоскость при помощи метода визуализирующих частиц с последующей компьютерной обработкой видеокадров и токовых характеристик течения. Проанализировать структуру течения и выявить роль конвективной составляющей электрического тока. Применить компьютеризированные методы обработки результатов видеозаписи. Составить отчет о проделанной работе.

Лабораторная работа №3 Капельный метод исследования объёмного заряда в электроизолирующей среде

Экспериментально исследовать интенсивность поверхностного зарядообразования на границе раздела «металл ( жидкий диэлектрик» и её зависимость от напряжения для различных материалов электрода и различных расходах жидкости. Получить видеозаписи процесса каплеобразования и ее зависимость от плотности заряда капли. Записать и обработать осциллограммы отдельных капель. Применить компьютеризированные методы обработки результатов. Составить отчет о проделанной работе.

Лабораторная работа №5 Экспериментальное исследование ЭГД-распыления диэлектрической жидкости при помощи ЭГД-насоса

Исследовать электрическое диспергирование жидкости в оригинальной модели ЭГД-распылителя. Исследовать зависимость и характер диспергирования от плотности объемного заряда вводимого в диспергируемую жидкость. Провести видеозапись процесса. Обработать видеоряд процесса распыления, применить компьютеризированные методы обработки результатов видеозаписи, используя приемы обработки изображений. Составить отчет о проделанной работе содержащий гистограммы распределения капель по размерам.

Предусматриваются вводное и зачётное занятия по 4 часа.

На вводном занятии студенты знакомятся с высоковольтной лабораторией и проходят инструктаж по технике безопасности.

На зачетном занятии проводится заключительная защита представленных ранее отчетов по проведенным работам и выставление заключительной оценки по дисциплине.

  - Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы.

Приводится в методической разработке по каждой лабораторной работе. По отдельным работам выдаются задания по компьютерному моделированию электрических полей в различных условиях, максимально приближенных к эксперименту.

4.7.	График контрольных мероприятий

- Для получения зачета студент обязан сдать зачет по технике безопасности; выполнить все предлагаемые ему лабораторные работы;

- успешно сдать преподавателю отчеты по выполненным работам;

- зачет выставляется, как усредненный результат оценок по каждой выполненной работе.

5.Учебно-методическое обеспечение курса

5.1. Перечень обучающих и контролирующих компьютерных программ: в данном курсе используется обучающие программы MATLAB, Simulink, Ansys.

5.2. Активные методы обучения: не используются

5.3. Материальное обеспечение дисциплины, технические средства обучения и контроля: В Высоковольтной лаборатории используются рабочие места, выполненные в виде компактных экспериментальных стендов, оснащенных необходимым для выполнения лабораторной работы оборудованием. Все экспериментальные стенды оснащены компьютерами с устройствами ввода данных эксперимента в компьютер. Для обработки экспериментальных результатов всех занятий необходимо разностороннее использование  компьютера.

5.4. Методические рекомендации преподавателю: рекомендуется использовать индивидуальные устные и письменные консультации для студентов (15 минут на одного студента в год на дисциплину); обращать внимание студентов на наличие методических указаний по выполнению лабораторной работы на конкретном рабочем месте, наличие спецпрограмм для обработки данных эксперимента и особенностей по необходимым мерам безопасности.

5.5. Перечень справочных, иллюстративных и других раздаточных материалов, получаемых обучаемым перед началом занятий: студент изучает печатные описания лабораторных работ, работы проходят с использованием презентаций и раздаточного материала в виде методических пособий:

1. Стишков Ю.К. Шапошников А. М. С.Б.Афанасьев, И.А.Елагин, ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ЖИДКОСТЯХ И ГАЗАХ (Учебно-методическое пособие)

Раздел 1. Механизмы электропроводности и зарядообразования в жидких диэлектриках.

Раздел 2. Электрогидродинамические процессы в жидкостях.

Раздел 3. Компьютерное моделирование ЭГД-течений.

Раздел 4. ЭГД-устройства., 411с., СПбГУ, С-Петербург, 2007г.

2. Стишков Ю.К. , С.Б.Афанасьев. Сборник описаний лабораторных работ высоковольтной лаборатории (Учебно-методическое пособие), СПбГУ, С-Петербург, 2007г.

5.6. Методические указания студентам: Экспериментальные результаты ряда  лабораторных работ могут быть обработаны только при помощи специальных программ, имеющихся в комплекте сопроводительных документов на каждую работу. Перед выполнением работы студентам необходимо ознакомиться с описаниями программных продуктов и приобрести навыки использования программ для обработки результатов эксперимента.

5.7. Рекомендации по использованию информационных технологий, в том числе сайтов, где находится информация по содержанию модуля дисциплины и необходимая литература: дополнительная информация в электронном виде находится на сервере НОЦ «Электрофизика».

  - Рекомендуемая литература:

1. Стишков Ю.К. Шапошников А. М. С.Б.Афанасьев, И.А.Елагин, ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ЖИДКОСТЯХ И ГАЗАХ (Учебно-методическое пособие)

Раздел 1. Механизмы электропроводности и зарядообразования в жидких диэлектриках.

Раздел 2. Электрогидродинамические процессы в жидкостях.

Раздел 3. Компьютерное моделирование ЭГД-течений.

Раздел 4. ЭГД-устройства., 411с., СПбГУ, С-Петербург, 2007г.

2. Стишков Ю.К. , С.Б.Афанасьев. Сборник описаний лабораторных работ высоковольтной лаборатории (Учебно-методическое пособие), СПбГУ, С-Петербург, 2007г.

3. Остроумов Г.А. Взаимодействие электрических и гидродинамических полей. М.: Наука,1979. 319 с.

4. Бортник М.М. Верещагин И.П. и др. Электрофизические основы техники высоких напряжений. Учебник для ВУЗов. М.: Энергоатомиздат, 1993. 542 с.

5. Стишков Ю.К., Остапенко А.А.  Электрогидродинамические течения в жидких диэлектриках. Изд-во ЛГУ, 1989.

Ноябрь 2008

Разработчик:

профессор, докт.физ.-мат.наук _________________ Ю.К. Стишков